Movimiento
Sistema de referencia
Para estudiar cualquier movimiento debemos definir desde dónde lo medimos.
Podemos utilizar cualquier sistema de referencia, pero es conveniente:
- Que sea inercial (velocidad constante)
- Alinearlo con el movimiento
la relación entre ω y el periodo T es
ω = 2π/T

---
Movimiento
Sistema de referencia
Normalmente utilizaremos coordenadas cartesianas

---
Movimiento
Posición
La posición viene definida por un vector que se simboliza por
y
size 35 color blue {vec r }
size 35 color blue {vec r }
x
z

---
Movimiento
Desplazamiento
Es el cambio de la posición
y
size 35 color blue {Δ vec r }
size 35 color green {Δ vec r }
size 35 color blue {Δ vec r = vec r sub 1 - vec r sub 0 }
size 35 color blue {vec r sub 1 }
size 35 color blue {vec r sub 0 }
x
size 35 color blue {- vec r sub 0 }
size 35 color blue {vec r sub 1 }
z
size 35 color green {Δ vec r }

---
Movimiento rectilíneo
Velocidad
La velocidad v mide el espacio recorrido en la unidad de tiempo
color green size 34 { v = {Δr} over {Δt} = {r sub 1 - r sub 0} over {t sub 1 - t sub 0} }
En un movimiento rectilíneo trabajaremos con el espacio recorrido (e) en lugar del desplazamiento
color green size 34 { v = {Δe} over {Δt} = {e sub 1 - e sub 0} over {t sub 1 - t sub 0} }

---
Movimiento rectilíneo uniforme
Es un movimiento en el que el vector velocidad es constante.
color green size 34 { vec v }
Por tanto no cambia ni de módulo ni de dirección ni de sentido. Irá recto e igual de rápido.
Se recorrerán distancias iguales en tiempos iguales.
color green size 34 { v = {e sub 1 - e sub 0} over {t sub 1 - t sub 0} }
color green size 34 { v = {e - e sub 0} over {t } }
e = v · t + e0
Si t0 = 0
v = v0 = constante

---
Movimiento rectilíneo uniforme
Gráficas en un m.r.u.
e = v · t + e0
v = v0 = constante
a = 0
El espacio recorrido por un móvil es igual al área bajo su curva v-t

---
Movimiento rectilíneo
Aceleración
La aceleración a mide el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo
size 35 color blue {Δ vec v }
size 35 color blue {vec v sub 0 }
y
color red size 34 { a = {Δv} over {Δt} = {v sub 1 - v sub 0} over {t sub 1 - t sub 0} }
size 35 color blue {vec v sub 1 }
size 35 color blue {vec v sub 1 }
x
size 35 color red { vec a }
size 35 color green {Δ vec v }
z
size 35 color green {Δ vec v = vec v sub 1 - vec v sub 0 }
size 35 color blue {- vec v sub 0 }
color green size 34 { {{m/s} over {s}} = {m} over {s sup 2} }
La aceleración se mide en m/s cada segundo

---
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
Es un movimiento en el que el vector aceleración es constante.
color blue size 34 { vec a }
La velocidad variará en cantidades iguales para tiempos iguales.
color green size 34 { a = {v sub 1 - v sub 0} over {t sub 1 - t sub 0} }
color green size 34 { a = {v - v sub 0} over {t } }
v = a · t + v0
Si t0 = 0
a = constante

---
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
El espacio recorrido en un m.r.u.a. es:
v (m/s)
e = ½ a t2 + v0t + e0
v
El espacio recorrido por un móvil es igual al área bajo su curva v-t
v-v0
v0
Área del triángulo:
t
color green size 20 { {1 over 2} {(v - v sub 0)} {t } = {1 over 2} (a t) t = {1 over 2} a t sup 2}
v0
t (s)
Área del rectángulo:
color green size 20 { {v sub o} {t } }
0
t
color green size 20 { a = {v - v sub 0} over {t } }
color green size 20 { {1 over 2} a t sup 2 + v sub 0 t}
Área total:
color green size 20 { a t = {v - v sub 0} }

---
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
Gráficas en un m.r.u.a.
e = ½ a t2 + v0t + e0
v = a · t + v0
a = constante

---
Movimiento rectilíneo
Movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado
Movimiento rectilíneo
uniforme
e = ½ a t2 + v0t + e0
e = v0t + e0
v = a t + v0
v = v0
a = constante
a = 0

---
Tiro vertical
Para tener la función de espacio:
e (m)
e = ½ a t2 + v0t + e0
e
Y la función de velocidad:
a
v = a t + v0
v0
e0
t=0
Tendremos que determinar los valores de los parámetros :
a (aceleración del movimiento)
0
v0 (velocidad cuando t=0)
e0 (posición cuando t=0)

---
Movimientos horizontales
Para tener la función de espacio:
e = ½ a t2 + v0t + e0
Y la función de velocidad:
v = a t + v0
Tendremos que determinar los valores de los parámetros :
a
a (aceleración del movimiento)
v0
0
v0 (velocidad cuando t=0)
e (m)
e0
e0 (posición cuando t=0)
t=0