Movimiento circular
Radián
Ángulo en el que el arco es igual al radio
La relación entre los ángulos en grados y los ángulos en radianes es
360º = 2π rad
1 rad = 360º / 2π = 57,296º
la relación entre ω y el periodo T es
ω = 2π/T

---
Radián
Ángulo en el que el arco es igual al radio
360º = 2π rad
180º = π rad
   90º = π/2 rad
   45º = π/4 rad
30º = π/6 rad
60º = π/3 rad

---
Magnitudes circulares
Φ ángulo recorrido
Si utilizamos radianes, la distancia recorrida es:
e = Φ · r
e (m) = Φ (rad) · r (m)
Por ejemplo, para dar 1/7 de vuelta en una circunferencia de 10 m de diámetro, recorremos:
e = Φ · r = 2π / 7 (rad) · 5 (m) = 4,48 m

---
Magnitudes circulares
θ ángulo recorrido
e = θ · r
¿Qué distancia recorre el aula en 1 hora al girar la Tierra?
Dato: estamos en latitud 28º, nuestra distancia al eje de rotación terrestre es:
r = RTierra cos 28º = 6370 (km) cos 28º = 5624 km

---
Magnitudes circulares
θ ángulo recorrido
e = θ · r
¿Qué distancia recorre el aula en 1 hora al girar la Tierra?
Dato: r = 5624 km

---
Magnitudes circulares
T periodo
Tiempo empleado en dar una vuelta (2π rad, 360º, 1 revolución)
Se mide en segundos.
¿Qué periodo de rotación tiene la Tierra?
T = 24 (h) · 3600 (s) = 86400 s
1 (h)

---
Magnitudes circulares
ω velocidad angular
Es el ángulo recorrido por unidad de tiempo. Se mide en rad/s
ω = ángulo recorrido / tiempo transcurrido
ω = ΔΦ / Δt (rad/s)
Si lo aplicamos a 1 vuelta, ΔΦ = 2π rad e Δt será el periodo (T)
ω = 2 π / T (rad/s)

---
Magnitudes circulares
ω velocidad angular
¿Cuál es la velocidad angular de la rotación terrestre?
ω = 2 π / T = 2 π (rad) / 86400 (s) = 7,27 10-5 rad/s

---
Magnitudes circulares
Relación entre velocidad angular (ω) y velocidad lineal (v)
Sabemos que e = θ · r
Δe = Δθ · r
Si dividimos entre Δt
color green size 34 {{Δe} over {Δt} = {Δθ} over {Δt} · r}
v = ω · r

---
La velocidad (v) es tangencial
v = ω · r
En un movimiento que de vueltas a velocidad constante,
 el módulo de v no cambia
pero su dirección y sentido cambian continuamente.

---
Movimiento circular uniforme
En un movimiento uniforme no cambia la velocidad angular,
ω = constante
color green size 34 {ω = {Δθ} over {Δt} = {θ - θ sub 0 } over {t - t sub 0}}
color green size 34 {ω = {θ - θ sub 0 } over {t}}
Hacemos t0 = 0
Por tanto,
θ = ωt + θ0

---
Movimiento circular uniforme
En un movimiento uniforme (m.c.u)
ω = constante
θ = ωt + θ0

---
Movimiento circular uniforme
En un movimiento uniforme (m.c.u)
θ = ωt + θ0
Y hemos visto que, para todo movimiento circular:
e = θ · r
v = ω · r

---
Movimiento circular uniforme
En un movimiento rectilíneo uniforme
e = vt + e0
v = ω · r
Si sustituimos:
e = θ · r
θ · r = ω · r + θ0 · r
Dividiendo entre r
θ = ωt + θ0
Ambas funciones son equivalentes:
e = vt + e0
θ = ωt + θ0

---
Magnitudes circulares
α aceleración angular
Es el cambio de la velocidad angular por unidad de tiempo. Se mide en rad/s2
α = cambio de ω / tiempo transcurrido
color green size 34 {α = {Δω} over {Δt} = {ω - ω sub 0 } over {t - t sub 0} { } {{(rad/s)} over {(s)}}}
α = Δω / Δt (rad/s2)

---
Magnitudes circulares
α aceleración angular
color green size 34 {α = {Δω} over {Δt} = {ω - ω sub 0 } over {t - t sub 0} { } {{(rad/s)} over {(s)}}}
color green size 34 {α = {ω - ω sub 0 } over {t - 0} }
Hacemos t0 = 0
ω = α t + ω0 cuando α es constante
Despejamos ω:

---
Magnitudes circulares
Relación entre aceleración angular (α) y aceleración lineal (a)
Sabemos que
v = ω · r Δv = Δω · r
α = Δω / Δt
color green size 34 {{Δv} over {Δt} = {Δω} over {Δt} · r}
Si dividimos entre Δt
color green size 34 {a = α · r}

---
uniformemente acelerdo
Es un movimiento circular en el que
α = constante
Sabemos que
e = θ · r
v = ω · r
a = α · r
En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:
e = ½ a t2 + v0t + e0
Sustituyendo:
θ · r = ½ α · r t2 + ω0 · r t + θ0 · r

---
uniformemente acelerdo
Es un movimiento circular en el que
α = constante
Sabemos que
e = θ · r
v = ω · r
a = α · r
θ · r = ½ α · r t2 + ω0 · r t + θ0 · r
Dividiendo entre r:
θ = ½ α t2 + ω0 t + θ0
Ambas funciones son equivalentes:
e = ½ a t2 + v0t + e0
θ = ½ α t2 + ω0 t + θ0

---
uniformemente acelerdo
Es un movimiento circular en el que
α = constante
Sabemos que
e = θ · r
v = ω · r
a = α · r
En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:
v = a t + v0
Sustituyendo:
ω · r = α · r t + ω0 · r
Dividiendo entre r:
ω = α t + ω0

---
Movimiento circular (resumen)
Movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado
Movimiento circular uniformemente acelerado
e = θ · r
v = ω · r
a = α · r
θ = ½ α t2 + ω0 t + θ0
e = ½ a t2 + v0t + e0
v = a t + v0
ω = α t + ω0
a = constante
α = constante

---
Recordemos que la velocidad (v) es tangencial
En un movimiento circular uniforme (ω constante, α = 0),
 el módulo de v no cambia
pero su dirección y sentido cambian continuamente.
Si una velocidad cambia, hay aceleración

---
Magnitudes circulares
ac aceleración centrípeta
an aceleración normal
color red size 34 {a sub c = {Δv} over {Δt} = {v - v sup' } over {t - t sup '} }
ac apunta hacia el centro

---
Magnitudes circulares
ac aceleración centrípeta
an aceleración normal
color green size 34 {a sub c = {v sup 2} over {r} = {ω sup 2 · r } }
ac apunta hacia el centro
Enlace a demostración geométrica
color blue size 34 {widevec {a sub c} = {v sup 2} over {r} widevec {u sub r} }
Enlace a demostración diferencial

---
Movimiento circular uniforme
Sólo tiene aceleración centrípeta o normal an, ac
color green size 34 {a sub c = {v sup 2} over {r} = {ω sup 2 · r } }
α es nula y, por tanto, la aceleración tangencial at , también
at = α · r = 0 · r = 0

---
Movimiento circular uniformemente acelerado
Tiene aceleración centrípeta ac y aceleración tangencial at
Enlace a demostración diferencial
color green size 34 {a sub c = {v sup 2} over {r}}
at = α · r

---
Movimiento circular (resumen)
Movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado
Movimiento circular uniformemente acelerado
e = θ · r
v = ω · r
at = α · r
θ = ½ α t2 + ω0 t + θ0
e = ½ a t2 + v0t + e0
v = a t + v0
ω = α t + ω0
a = constante
α = constante
color green size 26 {a sub c = {v sup 2} over {r} = {ω sup 2 · r } }
Enlace vídeo resumen
θ unidad: rad
ω unidad: rad/s
color green size 26 {ω = {2 π} over {T} }
α unidad: rad/s2