Fuentes, tipos y mecanismos de transmisión de energía
- Tipos de energía: formas en que la energía puede acumularse en un sistema
- Fuentes de energía: sistemas de los que podemos extraer energía.
- Mecanismos de transmisión: formas en que puede viajar la energía entre dos puntos .

---
Fuentes, tipos y mecanismos de transmisión de energía
- Tipos de energía: formas en que la energía puede acumularse en un sistema.
- Cinéticas
- Potenciales
- Nuclear
- Química
- Interna

---
Fuentes, tipos y mecanismos de transmisión de energía
Fuentes de energía: sistemas de los que podemos extraer energía.
Renovables: eólica, solar, hidráulica, biomasa, geotérmica.
No renovables: carbón, petróleo, fisión nuclear

---
Fuentes, tipos y mecanismos de transmisión de energía
Mecanismos de transmisión: formas en que puede viajar la energía entre dos puntos.
Trabajo mecánico
Ondas
Corriente eléctrica
Magnetismo
Calor

---
Fuentes, tipos y mecanismos de transmisión de energía
Enlace externo: esquema de la energía

---
Trabajo y energía
Trabajo mecánico es el mecanismo por el que se transfiere energía mecánica mediante una fuerza y un desplazamiento.
W = F→ · r→ = |F| |r| cos α
Es una magnitud escalar (viene de un producto escalar).
Es nulo si F→ y d→ son perpendiculares.
Se mide en J

---
La unidad S.I. de energía es el joule (J)
W = F→ · r→ = |F| |r| cos α
1 J = 1N · 1 m = kg m2/s2
Está dedicada a James Prescott Joule (1818-1889), considerado el padre de la termodinámica.

---
Energías mecánicas: asociadas a movimientos y posiciones.
Energías cinéticas: se deben a la velocidad.
Energías potenciales: se deben a la posición.
Ambas son relativas, dependen del sistema de referencia.
Se miden en J
Enlace externo: trabajo y energía.

---
Energía potencial gravitatoria: se debe a la altura de una masa en un campo gravitatorio.
Ep = mgh
Es relativa, depende del sistema de referencia desde el que medimos h.
Por tanto se debe medir entre dos puntos: h = r2-r1
Se mide en J

---
Energía cinética de traslación: se debe a la velocidad de una masa.
Ec = ½ mv2
Es relativa, depende del sistema de referencia desde el que medimos v.
Se mide en J
Enlace externo: energía mecánica en un plano inclinado.

---
Principio de conservación: la energía mecánica se conserva.
Em = Ep + Ec = mgh + ½ mv2
Se conserva si no hay pérdidas de energía: rozamiento.
Hay varios tipos de energías cinéticas y potenciales.
Enlace externo: la montaña rusa.

---
Principio de conservación: la energía mecánica se conserva.
Em = Ep + Ec = mgh + ½ mv2