Ley de Coulomb:
Las fuerzas con que se atraen o se repelen dos cargas puntuales en reposo son directamente proporcionales al producto de las cargas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa, ejerciéndose a lo largo de la línea de unión entre ambas cargas.
F = k Qq / r2 será el módulo de ambas fuerzas
Campo electrostático

---
Ley de Coulomb
color red size 16{ vec F rSub e = k rSub e {Q q} over {r rSup { size 8{2} }} vec u rSub r }
Determinación de la constante electrostática k:
balanza de torsión de Coulomb
ke = 8,987 109 N m2/C2 ≈ 9 109 N m2/C2 en el vacío

---
Ley de Coulomb
color red size 16{ vec F rSub e = k rSub e {Q q} over {r rSup { size 8{2} }} vec u rSub r }
ke = 9 109 N m2/C2
Fe es una fuerza central.
Las cargas se miden en culombios (S.I.).
ke se puede expresar como k = 1/ 4π ε0
ε0 es la constante dieléctrica o permitividad en el vacío

---
Carga eléctrica
Las cargas se miden en culombios (S.I.).
Un culombio es la carga que atraviesa la sección de un conductor por el que circula una intensidad de corriente de 1 amperio durante 1 segundo.
1 C = 1 A · 1 s

---
Carga eléctrica
Las cargas se miden en culombios (S.I.).
El culombio se define en función del amperio, que es la unidad fundamental S.I. en electricidad.
1 C = 1 A · 1 s

---
Campo electrostático: zona del espacio en que hay fuerzas eléctricas.
Principio de superposición en un campo eléctrico:
Si una carga está sometida a varias fuerzas independientes debidas a otras tantas cargas, la fuerza resultante es la suma vectorial de dichas fuerzas.
color red size 16 { vec F = vec F rSub 12 + vec F rSub 13 + vec F rSub 14 + .... = sum vec F rSub 1i }

---
color red size 16 { vec F = vec F rSub 12 + vec F rSub 13 + vec F rSub 14 = sum vec F rSub 1i }

---
Campo uniforme
En un campo uniforme, el vector intensidad E→ tiene el mismo valor en todos los puntos del campo.
Se obtiene un campo electrostático uniforme entre dos placas de superficie infinita.
color red size 16{ abs E rSub e = k rSub e {Q} over {r rSup { size 8{2} }} }
color red size 16{ V = abs E rSub e r}
color red size 16{ V = k rSub e {Q} over {r } }

---
Campo uniforme
En un campo uniforme, el potencial varía linealmente con la distancia.
color red size 16{ V sub A = abs E r sub A}
color red size 16{ V sub B - V sub A = abs E (r sub B - r sub A)}
color red size 16{ V sub B = abs E r sub B}

---
Campo uniforme
Una carga que entre perpendicularmente a un campo electrostático uniforme tendrá una trayectoria parabólica (tiro horizontal)
color red size 16{ V sub B - V sub A = abs E (r sub B - r sub A)}
color red size 16{ vec F rSub e = q vec E rSub e }
color red size 16{ U sub B - U sub A= q (V sub B - V sub A)}
Partícula en campo uniforme

---
Experimento de Millikan (Nobel 1923)
Situamos una carga negativa entre dos placas paralelas con la polaridad negativa en la inferior.

---
Experimento de Millikan (Nobel 1923)
Situamos una carga negativa entre dos placas paralelas con la polaridad negativa en la inferior.
color red size 16{ vec F rSub e = q vec E rSub e }
color red size 16{ vec F rSub g = m · vec g }