Ondas
Sonido
Una onda sonora es la onda mediante la que se propaga el sonido a través de un medio material elástico.
Onda mecánica longitudinal.
Su velocidad depende del medio material.
vsol = √J/ρ vliq = √β/ρ vgas = √γRT/M

---
La copa no se rompe boca arriba. Arteta lo entiende y le da la vuelta
La frecuencia y longitud de onda de un sonido determina su tono.
La amplitud de un sonido determina su intensidad.
Enlaces externos:
Resonancia de ondas graves en un cuenco de agua.
Rotura de una copa mediante altavoz y mediante voz.
Patrones de vibración a diferentes frecuencias.

---
La forma de la onda de un sonido determina su timbre.
La forma de la onda de un instrumento es la resultante de sumar sus armónicos.
Enlaces externos:
Vídeo sobre armónicos en un violín.

---
La Intensidad de un sonido se mide mediante la escala decibélica.
Se basa en la comparación de intensidades tomando como referencia el umbral de audición humana:
I0 = 10-12 W/m2
β = 10 log I/I0 = 10 log I/10-12

---
Escala decibélica.
β = 10 log I/I0 = 10 log I/10-12
No es lineal, es logarítmica decimal.
Cada nivel es 10 veces el anterior

---
- Intensidad de una onda en un punto.
Cantidad de energía que atraviesa la unidad de superficie en ese punto en una onda perpendicular cada segundo.
Unidades: J/s m2 = W/m2
I = E/St = P/S
La intensidad es la potencia por unidad de superficie

---
- Atenuación.
Calculamos la intensidad para dos radios diferentes, r1 y r2.
I1 = 8 π r21 ρ dr π2 f2 A21/ 4π r12 t
I2 = 8 π r22 ρ dr π2 f2 A22/ 4π r22 t
I1 = 2 ρ π2 f2 A21 dr / t
I2 = 2 ρ π2 f2 A22dr / t

---
Intensidad
I1/I2 = A21 / A22
I es directamente proporcional a A2
I1/I2 = r22 / r12
I es inversamente proporcional a r2
r1A1= r2A2
A es inversamente proporcional a r
A = k / r