Composición centesimal
Es el porcentaje en masa de cada elemento en un compuesto
Por tanto, es igual al número de gramos de cada elemento en
100 g de compuesto.

---
Si conocemos la fórmula de un compuesto, podemos calcular la composición centesimal de cada elemento.
La masa molecular del compuesto AaBb será:
Mm = a · M(A) + b · M(B)
Y las proporciones serán:
Mm(AaBb) a·M(A) b·M(B)
———— = ———— = ————
100	% (A)	% (B)
La suma de las proporciones de todos los elementos
debe ser el 100 %.

---
La composición centesimal será:
Mm(AaBb) a·M(A) b·M(B)
———— = ———— = ————
100	% (A)	% (B)
        a·M(A)
  % (A) = ———— · 100	Mm(AaBb)
        b·M(B)
  % (B) = ———— · 100	Mm(AaBb)

---
La composición centesimal del agua será:
Mm(H2O) = 2 · M(H) + 1 · M(O) = 2 · 1 + 1 · 16 = 18 u.m.a.
Mm(H2O) 2·M(H) 1·M(O)
———— = ———— = ————
100	% (H)	% (O)
        2·M(H) 2 · 1
  % (H) = ———— · 100 = ———— · 100 = 11,1 % H
        Mm(H2O)	18
        1M(O) 1 · 16
  % (O) = ———— · 100 = ———— · 100 = 88,8 % O
        Mm(H2O)	18

---
Fórmulas empíricas
Fórmula empírica: nos dice la proporción entre los diferentes elementos que forman un compuesto químico.
Fórmula molecular: nos dice el número y tipo de átomos que tiene un compuesto.
Es n veces la fórmula empírica.
Ejemplos:
Fórmula empírica: CH2 CH2 CH CH2O HO
Fórmula molecular: C4H8 C5H10 C2H2 C6H12O6 H2O2

---
Análisis elemental
Si conocemos la composición centesimal, podremos calcular la fórmula empírica tomando como base 100 g de sustancia.
        % masa A
 Cantidad de sustancia de A (nA) = —————
        M(A)
        % masa B
 Cantidad de sustancia de B (nB) = —————
        M(B)
En general obtendremos número decimales.
Para obtener enteros, dividimos por el menor.
Si no obtenemos coeficientes enteros, multiplicamos por enteros crecientes (2, 3, 4, ..) hasta obtenerlos.

---
Análisis elemental
Un compuesto contiene un 40% de C, un 6,7% de H y un 53,3% de O. Calculen su fórmula molecular sabiendo que su masa molecular es 60.
Tomando como base 100 g de sustancia:
   3,33
 ———— = 1
    3,33
        40 g
 nC = ———— = 3,33 mol C
        12 g/mol
La fórmula empírica es:
   (CH2O)n
        6,7 g
 nH = ———— = 6,7 mol H
        1 g/mol
   6,7
 ———— = 2
    3,33
   3,33
 ———— = 1
    3,33
        53,3 g
 nO = ———— = 3,33 mol O
        16 g/mol

---
Análisis elemental
Un compuesto contiene un 40% de C, un 6,7% de H y un 53,3% de O. Calculen su fórmula molecular sabiendo que su masa molecular es 60.
Dividiendo la masa molecular conocida entre la masa molecular de la fórmula empírica:
La fórmula empírica es:
   (CH2O)n
Mm(CH2O) = 1 · 12 + 2 · 1 + 1 · 16 = 30 u.m.a.
        60
 n = ———— = 2
        30
La fórmula molecular es: (CH2O)2 , C2H4O2
Su fórmula desarrollada podría ser CH3-COOH