Teoría de reacciones químicas.
Energía de reacción.
El cálculo de la energía que interviene en una reacción se somete a las mismas reglas de cantidad de sustancia que los cálculos de la materia.
Quemamos 6,4 g de CH4. La energía desprendida será:
       Mm 16 32 44 18
        CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + Q	Q = 890,4 kJ/mol
      m (g) 6,4
n (moles) 0,4 0,8 0,4 0,8
Q = 890,4 kJ/mol · 0,4 (mol) = 356,16 kJ
Se desprenderán 356,16 J

---
Termoquímica.
Energía de reacción.

---
Energía de reacción.
Exoenergética
Endoenergética

---
Sistemas termodinámicos
Sistema: parte del universo que se aísla para su observación.
Entorno: El resto del universo.

---
Sistemas termodinámicos: clasificación.
Sistema abierto: intecambia masa y energía con el entorno.
Sistema cerrado: intecambia energía con el entorno pero no masa.
Sistema aislado: no intercambia ni energía ni materia con el entorno.

---
Sistemas termodinámicos: clasificación.
Sistema homogéneo: todos los componentes están en el mismo estado de agregación (una sola fase).
Sistema heterogéneo: hay componentes con distinto estado de agregación o varias zonas separadas (más de una fase).

---
Sistemas termodinámicos: clasificación.
Sistema homogéneo: todos los componentes están en el mismo estado de agregación (una sola fase).

---
Sistemas termodinámicos: clasificación.
Sistema heterogéneo: hay componentes con distinto estado de agregación o varias zonas separadas (más de una fase).

---
Sistemas termodinámicos: clasificación.
Sistema isotermo: temperatura T constante, ΔT= 0.
Sistema isobárico: presión p constante, Δp= 0.
Sistema isócoro: volumen V constante, ΔV= 0.
Sistema adiabático: intercambio de calor Q nulo, Q = 0.

---
Sistemas termodinámicos: clasificación.
Sistema isotermo: temperatura T constante, ΔT= 0.
Frigorífico
Baño termostático
Sistema isobárico: presión p constante, Δp= 0.

---
Sistemas termodinámicos: clasificación.
Sistema isócoro: volumen V constante, ΔV= 0.
Sistema adiabático: intercambio de calor Q nulo, Q = 0.
Puede cambiar de volumen
Vaso Dewar, calorímetro, termo

---
Entalpía de reacción, ΔHr
Es el calor puesto en juego en una reacción a presión constante.
Cuando se mide en condiciones estándar (25⁰C y 1 atm)
se denomina entalpía estándar de reacción.
La entalpía estándar de reacción se representa como ΔHr0
CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (l)	ΔHr0 = - 890,4 kJ/mol

---
Entalpía de reacción, ΔHr
Criterio de signos: criterio “egoísta”.
Entalpías negativas, el sistema pierde energía (exoenergéticas)
CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (l)	ΔHr0 = - 890,4 kJ/mol
Entalpías positivas, el sistema gana energía (endoenergéticas)
2 C (s) + 2 H2 (g) → C2H4 (g)	ΔHr0 = + 52,26 kJ/mol

---
Entalpía de reacción, ΔHr
Si la reacción es de combustión se denomina entalpía de combustión.
CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (l)	ΔHr0 = - 890,4 kJ/mol
Habitualmente se trabaja también con las entalpías de formación
ΔHf0

---
Entalpía de reacción, ΔHr
Entalpía de formación ΔHf0
Calor intercambiado cuando se forma un mol de un compuesto a partir de los elementos que lo constituyen en su estado de agregación natural a 25⁰C
C (s) + 2 H2 (g) → CH4 (g)	ΔHr0 = -74,85 kJ/mol
2 C (s) + 2 H2 (g) → C2H4 (g)	ΔHr0 = + 52,26 kJ/mol

---
Ley de Hess
El calor intercambiado en una reacción química sólo depende de los estados inicial y final del sistema.
Es independiente de los estados intermedios.
Si una reacción puede expresarse como la suma algebráica de otras reacciones, el calor de reacción de la primera es igual a la suma algebráica de los calores de las reacciones parciales.

---
Ley de Hess
Si trabajamos con calores de formación,
Calor de reacción = suma de calores de formación de productos – suma de calores de formación de reactivos
∆H0 = ∑ n ∆Hf0 (productos) - ∑ n ∆Hf0 (reactivos)
n, nº de moles de cada compuesto
∆Hf0, entalpía de formación estándar de cada compuesto

---
Ley de Hess
Hallar la entalpía de la siguiente reacción:
C2H2 (g) + 2 H2 (g) → C2H6 (g)
∆Hr0
Datos:
∆Hf0, entalpías de formación estándar:
C2H2 (g) ∆Hf0= -1297 kJ/mol
C2H6 (g) ∆Hf0= -1550,2 kJ/mol

---
Entalpía de enlace
Es la energía asociada a la formación o ruptura de enlaces en una reacción química a partir de átomos aislados en estado gaseoso
∆Hr = ∑ ∆Henlaces rotos - ∑ ∆Henlaces formados
Enlace	H-H	C-H	N-H	O-H	C-C	C=C	C≡C	C-O	C=O
∆H (kJ/mol)	436	414	393	460	347	613	812	352	745

---
Entalpía de enlace
∆Hr = ∑ ∆Henlaces rotos - ∑ ∆Henlaces formados
Hallar la entalpía de la siguiente reacción a partir de las energías de enlace:
C2H2 (g) + 2 H2 (g) → C2H6 (g)
Enlace	H-H	C-H	N-H	O-H	C-C	C=C	C≡C	C-O	C=O
∆H (kJ/mol)	436	414	393	460	347	613	812	352	745

---
Entalpía de enlace
∆Hr = ∑ ∆Henlaces rotos - ∑ ∆Henlaces formados
Hallar la entalpía de la siguiente reacción a partir de las energías de enlace:
C2H2 (g) + 2 H2 (g) → C2H6 (g)
H H
| |
H—C≡C—H + 2 H-H → H—C-C—H
| |
H H
∆Hr = (1·812+2·436) – (1·347+4·414) =
= 1684 – 2003 = -319 kJ/mol
Enlace	H-H	C-H	N-H	O-H	C-C	C=C	C≡C	C-O	C=O
∆H (kJ/mol)	436	414	393	460	347	613	812	352	745
Enlaces rotos (kJ/mol):
C≡C
2 H-H
2 · 436
1 · 812
Enlaces formados (kJ/mol):
C-C
4 C-H
1 ·347
4 · 414

---
Entropía (S)
Variable que refleja el desorden microscópico del sistema.
En un proceso reversible isotermo se calcula mediante:
∆S = Qrev / T
Si la entropía aumenta, ∆S0>0 el sistema se desordena.
Si la entropía disminuye, ∆S0<0 hay más orden.

---
Entropía (S)
Variación de entropía al fundir 1 mol de agua a 0ºC.
  H2O (s) → H2O (l) ∆H0= +18,6 kJ/mol
∆S = Qrev / T = 18,6 (kJ/mol) / 273 (K) = +0,068 kJ/mol·K

---
Segundo Principio de la Termodinámica
En un proceso espontáneo, la entropía del universo aumenta.
∆Suniverso = ∆Ssistema + ∆Sentorno > 0
La entropía es una función de estado (no depende del camino recorrido).
Podemos calcularla como la entalpía en la ley de Hess.
La entropía NO se conserva.

---
Entropía molar estándar (S0)
Mide el grado desorden de un compuesto a 1 atm y 25ºC.
sustancia	H2O (g)	H2O (l)	O2 (g)	N2 (g)	CH4 (g)	CaCO3 (s)	CaO (s)	NO (g)	NO2 (g)	CO (g)	CO2 (g)	HCl (g)	Cl2 (g)
S0 / (J/mol K)	188,8	69,9	205,0	191,5	186,3	92,9	39,7	210,8	240,1	197,9	213,6	186,9	222,9

---
Entropía de una reacción (∆S0)
La variación de entropía en una reacción es la diferencia entre la variación de la entropía de los productos y la de los reactivos.
∆S = ∑Sproductos - ∑Sreactivos

---
Entropía de una reacción (∆S0)
Calcular la variación de entropía en la descomposición del amoníaco.
2 NH3 (g) → N2 (g) + 3 H2 (g)
Datos S0 : NH3 : 192,3 J/K ; N2 : 191,5 J/K
H2: 130,7 J/K

---
Energía libre de Gibbs (G)
Es una función que relaciona entalpía y entropía y nos permite determinar la espontaneidad de una reacción química
∆G = ∆H - T∆S
Si ∆G < 0 (energía libre negativa) la reacción es espontánea.
Si ∆G > 0 (energía libre positiva) la reacción NO es espontánea.

---
Energía libre de Gibbs /G)
Si ∆G < 0 (energía libre negativa) la reacción es espontánea.
∆G = ∆H - T∆S
Las reacciones exoenergéticas (∆H <0) con aumento de entropía acciones (∆S >0) son siempre espontáneas.